Податоци според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ, бр. 63 од 23.05.2012 година)

Член 16

- Две паралелни регулациони линии кои помеѓу себе ограничуваат земјиште за општа употреба наменето за транспорт и движење дефинираат сообраќаен коридор.

- Растојанието помеѓу две регулациони линии од став 1 од овој член претставува ширина на уличен профил односно профил на сообраќајница.

- Најмало растојание помеѓу две регулациони линии кои дефинираат профил на сообраќајница, во зависност од категоријата на сообраќајницата, е за:

- градска магистрална улица		23,00 м

- транзитна магистрална улица            21,00 м

- собирна улица			           10,50 м

- сервисна улица			             9,00 м

- станбена улица			             8,50 м

- индустриска улица                              10,00 м

- пристапна улица			             5,50 м

- пешачка улица			             4,00 м

#### 11. Елементи на уличната мрежа

Член 68

- Профилот на сообраќајницата е дефиниран со бројот и широчината на сообраќајните ленти, тротоарите, велосипедските патеки и заштитниот појас, чиишто збир ја претставува широчината на сообраќајниот коридор.

- Бројот и широчината на сообраќајните ленти се утврдува врз основа на пресметка на потребната пропусна моќ и ниво на услуга на планираната улица до крајот на планскиот период.

- Широчината на сообраќајната лента зависи од категоријата на улицата и планираната пропусна моќ и изнесува:

- за магистрална улица			3,50-3,75 м

- за собирна улица				3,25-3,50 м

- за сервисна улица				3,00-3,25 м

- за станбена улица				2,75-3,00 м

- за индустриска улица			3,50-3,75 м

- Широчината за велосипедска патека за еден ред велосипеди изнесува 1 м, заштитното растојание кон регулационата линија изнесува 0,25 м, а кон работ на коловозот 0,75 м. Велосипедската патека која се планира издвоена од другите елементи на улицата е широка најмалку 1,50 м.

- Најмалата широчина на пешачката патека треба да е 1,50 м.

- Најмалата широчина на тротоарите за улици од примарната мрежа треба да е 2,00 м, додека најмалата широчина на тротоарите за улици од секундарната мрежа треба да е 1,50 м

- Минимална широчина на пристапна улица треба да е 5,50 м.

8)   Минимална широчина на пешачка улица треба да е 4,00 м.

9)   Минимална широчина на разделен појас помеѓу два коловози треба да е 2,00 м.

Член 69

- Попречниот профил на транзитна магистрала се состои од најмалку два коловози со по две сообраќајни ленти и една сервисна лента како и разделен појас меѓу коловозите, со вкупна широчина од најмалку 21м.

- Попречниот профил на градска магистрална улица се состои од најмалку два коловози со по две сообраќајни ленти, велосипедска патека и тротоар, како и разделен појас помеѓу коловозите, со вкупна широчина од најмалку 23 м.

- Попречниот профил на собирна улица се состои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и два тротоара, со вкупна широчина од најмалку 10,50 м.

- Попречниот профил на сервисна улица се состои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и два тротоари, со вкупна широчина од најмалку 9,00 м.

- Попречен профил на станбена улица се состои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и два тротоари со вкупна широчина од најмалку 8,50 м.

- Попречниот профил на индустриска улица се состои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и два тротоари со вкупна широчина од најмалку 10м.

Член 70

Елементите на геометриското обликување на сообраќајниците се планираат и утврдуваат врз основа на проектната брзина предвидена за сообраќајниот коридор кој зависи од рангот на сообраќајницата и изнесува:

Член 71

1) Големината на радиусот на хоризонталните кривини зависи од проектната брзина на сообраќајницата.

2) Долната граница на вредноста на радиусот на хоризонталните кривини е функција од брзината и изнесува:

- пристапни улици  		30 км/час			Р = 30 м

- станбени и индустриски 	40 км/час			Р = 50 м

- станбени, индустриски и

сервисни улици		50 км/час			Р = 80 м

- собирни и сервисни	60 км/час			Р = 120 м

- собирни улици		70 км/час			Р = 180 м

- собирни и градски

магистрални улици		80 км/час			Р = 250 м

- градски магистрални	90 км/час			Р = 350 м

- градски и транзитни

магистрални улици		100 км/час			Р = 450 м

- транзитни магистрални	110 км/час			Р = 600 м

- транзитни магистрални 	120 км/час			Р = 750 м

Член 72

- Подолжниот наклон зависи од категоријата на улицата и патеката и треба да изнесува:

- магистрална улица			макс. 4%, 	(6%)

- собирна улица			макс. 5%,	(7%)

- сервисна улица			макс. 6%	(10%)

- станбена улица			макс. 8%	(12%)

- индустриска улица			макс. 4%	(  6%)

- самостојна пешачка патека	макс. 12%	(14%)

- велосипедска патека		макс. 8%	(12%)

- Вредностите во заградите од претходниот став претставуваат исклучителни подолжни наклони, кои се применуваат само при реконструкција на постојните сообраќајници или во случај каде што со техничко-економско образложение е оправдано примената на исклучителни наклони.

Член 73

1) Максималната должина на слепа улица треба да изнесува 120 м со потребно проширување за свртување со "Т" завршеток, или друг облик на проширување со потребни димензии за свртување на возилата за 1800.

Член 74

1) Минималниот радиус на хоризонтална кривина  на крстосниците во завис-ност од категоријата на улицата треба да изнесува:

- за магистрални улици		Р = 12 м

- за собирни улици			Р = 10 м

- за сервисни улици			Р = 8 м

- за станбени улици			Р = 6 м

- за индустриски улици		Р = 12 м

Член 75

- Минималното растојание на крстосниците на градските сообраќајници зависи од видот на крстосницата и категоријата на сообраќајницата.

- За денивелираните крстосници минималното растојание меѓу две крстосници изнесува 600 м, во што не се сметаат денивелирани влезови и излези од сообраќајницата.

- За крстосници во ниво, минималното растојание меѓу две крстосници изнесува:

- за магистрални улици		200 м

- за собирни улици			100 м

- за сервисни улици			  60 м

- за станбени улици			  40 м

- за индустриски улици		  40 м

Член 75

  - Најмали димензии на ниши за автобуски стојалишта во рамките на системот на градскиот автобуски превоз се:

- минимална должина на нишата изнесува 24 м,

- минимална широчина на нишата изнесува 2,50 м.